三门味央农业发展有限公司网易味央（三门）现代农业示范园项目环境影响评价信息公示

- 建设项目基本情况

项目实施地位于三门县浦坝港镇夹礁塘，不在畜禽禁养区，项目总投资21977万元，总用地面积约400亩，计划年出栏商品肉猪10万头，主要建设保育舍、育肥舍、配种舍、后备舍等。

- 环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布具体见下表。

| 环境要素 | 敏感点 名称 | 相对 方位 | 与最近 场界距离（约m） | 敏感点概况 | 保护 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气及声 | 下山村 | S | 2050 | 人居环境 | 空气 二级； 声1类 |
|  | 泗淋塘村 | S | 2350 | 人居环境 |  |
|  | 泗淋村 | SW | 2000 | 人居环境 |  |
|  | 鹤井村 | S | 1400 | 人居环境 |  |
|  | 长浦庄村 | SW | 2200 | 人居环境 |  |
|  | 桃峙村 | W | 1650 | 人居环境 |  |
| 水环境 | 北侧小河 | N | 紧邻 | 未划分水环境功能 | 地表水Ⅲ类 |

- 主要环境影响预测情况

项目废水主要为初期雨水、猪舍清洗水、猪尿液和粪便及生活污水等，其中猪舍清洗水、饮水撒漏水、生活污水及初期雨水收集后经1套高效预处理+厌氧+A2O处理工艺后达标纳管排放；尿液与粪便形成尿泡水，定期排至发酵车间，经发酵罐处理后制成肥料半成品外售肥料加工企业。因此，项目产生的废水对周围水环境的影响较小。

项目废气主要来自猪舍恶臭、发酵罐废气及污水站废气。饲料加工车间粉尘废气收集后经1套布袋除尘器装置处理后通过15m高排气筒排放；猪舍内合理、分散安装生物过滤除臭装置，减少恶臭气体的排放。发酵罐废气采用干法脱硫技术进行脱硫处理后通过15m高排气筒排放；污水站废气经收集后引至一套多层网膜电解臭氧喷雾除臭系统进行除臭处理，尾气由一根15m高排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后于食堂所在建筑屋顶排放；因此，项目产生的各废气污染物经处理后对周围环境影响小。

项目噪声主要来自风机、水泵及变配电等生产设备，对高噪声设备采取一定措施后厂界噪声能实现达标，厂界噪声基本可以维持功能区要求。

本项目固体废弃物主要为生产过程中产生的粪便、病死猪、医疗废物及饲料残渣等；项目固废采取相应的措施后对周边环境小。

- 拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

1．废水

（1）排水系统严格实施清、污分流，雨污分流。

（2）猪舍清洗水、饮水撒漏水、生活污水及初期雨水收集后经1套高效预处理+厌氧+A2O处理工艺后达标纳管排放；尿液与粪便形成尿泡水，暂存于猪舍下方收集槽，定期排至发酵车间，经发酵罐处理后制成肥料半成品外售肥料加工企业。

（3）根据省、市环保局的有关要求，废水处理达标后，企业生产厂区只能设置一个排放口，排放口需设置专门的废水采样口，并设立明显标志，且应规范化设置。

2．废气

（1）饲料加工车间粉尘废气收集后经1套布袋除尘器装置处理后通过15m高排气筒排放；（2）猪舍内合理、分散安装生物过滤除臭装置，减少恶臭气体的排放；（3）发酵罐废气采用干法脱硫技术进行脱硫处理后通过15m高排气筒排放；（4）污水站废气经收集后引至一套多层网膜电解臭氧喷雾除臭系统进行除臭处理，尾气由一根15m高排气筒排放；（5）食堂油烟废气经油烟净化装置处理后于食堂所在建筑屋顶排放；（6）做好废气治理设施的正常运行维管及台账。

3．固废

（1）危险废物交由有资质单位处置，危险废物转移须实行转移联单制。临时堆场应设置专门的危险废物临时堆放场所，并作防渗和防雨处理，以免二次污染。（2）一般固废收集后外售资源回收公司，不得露天堆放，做好防雨防渗；（3）生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

4．噪声

（1）新增设备在选型、订货时应优先考虑选用优质低噪设备，在源强上减少噪声的影响；（2）加强车间内设备的管理与维护，加强员工环保意识，防止人为噪声影响。

- 环境影响初步结论

项目符合环境功能区划的要求，符合国家、省规定的污染物排放标准，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标，符合建设项目所在地环境功能区确定的环境质量要求；项目符合区域“三线一单”管控方案要求，符合风险防范措施的要求。因此，从环境保护角度看，本项目的实施是可行的。

- 对象、范围及期限

主要环境敏感目标内单位或所在地个人可在公示之日起10个工作日内来电方式向相关单位资讯或索取环评相关信息（保密部分除外）。

- 征求公众意见的具体形式

  - 电话

  - 书面（来信、来函等）

| 环境影响评价机构 及联系方式 | 建设单位 及联系方式 | 审批部门 |
| --- | --- | --- |
| 浙江省工业环保设计研究院有限公司 联系电话：0571-88381170 | 三门味央农业发展有限公司 联系电话：13064735849 | 台州市生态环境局三门分局 联系电话： 0576-83326206 |

公示单位：三门味央农业发展有限公司

年  月  日